## Slide 1
 | Funkce | Popis | Příklad
Digital I/O | pinMode | Nastavení pinu jako INPUT, OUTPUT nebo INPUT_PULLUP | pinMode(button_pin, INPUT);
 | digitalWrite | Zápis 1 (HIGH) nebo 0 (LOW) na pin | digitalWrite(led_pin, HIGH);
 | digitalRead | Čtení stavu digitálního pinu | stav = digitalRead(button_pin);
Analog I/O | analogWrite | Nastavení PWM signálu na pinu | analogWrite (PWMpin, hod); 0 ≤ hod ≤ 255
 | analogRead | Čtení stavu analogového pinu (ADC) Vrací hodnotu 0-1023 | int stav = analogRead(A0);
Čas | millis | Počet milisekund od startu programu (přeteče po 50 dnech) | cas = millis();
 | micros | Počet mikrosekund od startu programu (přeteče po 70min) | cas = micros();
 | delay | Pozastavení na daný počet milisekund | delay(1000);
 | delayMicroseconds | Pozastavení na daný počet mikrosekund | delayMicroseconds(500);
 | pulseIn | Měření délky pulzu na pinu | duration = pulseIn(pin, HIGH);
Sériová linka | Serial.begin | Inicializace a nastavení rychlosti sériového portu | Serial.begin(9600);
 | Serial.available | Vrátí počet přijatých bajtů | pocet=Serial.available();
 | Serial.print | Odeslání textu nebo dat přes sériovou linku | Serial.print("Ahoj"); nebo Serial.print(cislo);
 | Serial.println | Podobně jako Serial.print a navíc se pošle i znak nového řádku | Serial.println("Ahoj"); nebo Serial.println(cislo);
Servo | #include <Servo.h> | Přidání knihovny pro servo | #include <Servo.h>
 | Servo servo1 | Vytvoření objektu z knihovny Servo | Servo servo1;
 | servo.attach | Inicializace serva, nastavení ovládacího pinu | servo1.attach(servo_pin);
 | servo.write | Nastavení polohy serva ve stupních | servo1.write(90); //úhel 90 stupnu
LCD displej | #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> | Přidání knihovny pro I2C komunikaci a knihovny pro LCD displej | #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h>
 | LiquidCrystal_I2C lcd | Vytvoření objektu z knihovny LiquidCrystal_I2C | LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 | lcd.begin | Inicializace displeje | lcd.begin();
 | lcd.clear | Vymazání displeje | lcd.clear()
 | lcd.setCursor | Nastavení pozice kurzoru (znak, řádek) | lcd.setCursor(0,1);
 | lcd.print | Vypsání textu nebo čísel na displeji | lcd.print(„Ahoj!“);
Nepájivé pole (breadboard) Polarita LED diody
katoda
anoda

## Slide 2
Datové typy |  |  | 
boolean |  | logická hodnota (true/false) | logická hodnota (true/false)
byte |  | 8-bitová hodnota (0÷255) | 8-bitová hodnota (0÷255)
int |  | celé číslo (-32768÷32767) | celé číslo (-32768÷32767)
long |  | Dlouhé celé číslo (-231 ÷ 231) | Dlouhé celé číslo (-231 ÷ 231 )
unsigned long |  | Dlouhé celé číslo (0 ÷ 232 ) | Dlouhé celé číslo (0 ÷ 232 )
float |  | reálné číslo (-3,4*1038 ÷ 3,4*1038 ) | reálné číslo (-3,4*1038 ÷ 3,4*1038 )
char |  | znak | znak
String |  | řetězec znaků | řetězec znaků
Proměnné |  |  | 
int age = 25; |  |  | 
float temp = 36.5; |  |  | 
char znak = 'A'; |  |  | 
Pole |  |  | 
int myNumbers[] = {25, 50, 75, 100}; myNumbers[0] = 12; for (int i=0; i<4; i++){ Serial.println(myNumbers[i]); } |  |  | 
Další syntaxe |  |  | 
// jednořádkový komentář |  |  | 
/* víceřádkový komentář */ |  |  | 
#define LED_PIN 13 |  |  | 
Aritmetické operátory |  |  | 
+ | součet |  | součet
- | rozdíl |  | rozdíl
* | součin |  | součin
/ | podíl |  | podíl
% | modulo - zbytek po dělení |  | modulo - zbytek po dělení
= | přiřazení |  | přiřazení
++ | inkrementace (zvýšení o jedničku) |  | inkrementace
-- | dekrementace (snížení o jedničku) |  | dekrementace
+= | součet a přiřazení (a+=b je jako a = a+b) |  | součet a přiřazení (a+=b je jako a = a+b)
-= | rozdíl a přiřazení (a-=b je jako a = a-b) |  | rozdíl a přiřazení (a-=b je jako a = a-b)
*= | součin a přiřazení (a*=b je jako a = a*b) |  | součin a přiřazení (a*=b je jako a = a*b)
/= | rozdíl a přiřazení (a-=b je jako a = a-b) |  | rozdíl a přiřazení (a-=b je jako a = a-b)
Porovnání |  |  | 
> | větší |  | větší
< | menší |  | menší
>= | větší nebo rovno |  | větší nebo rovno
<= | menší nebo rovno |  | menší nebo rovno
== | rovná se |  | rovná se
Logické operátory |  |  | 
&& | a (AND) |  | a (AND)
¦¦ | nebo (OR) |  | nebo (OR)
Netisknutelné znaky |  |  | 
\n | nový řádek |  | nový řádek
\r | návrat na začátek řádku |  | návrat na začátek řádku
\t | odsazení (tabulátor) |  | odsazení (tabulátor)
// definice proměnných, include knihoven void setup() { // kód ve funkci setup() se spustí jen jednou, po resetu } void loop() { // kód ve funkci loop() běží v nekonečné smyčce } | 
Řídící struktury (podmínky, cykly) | 
if | // Neúplná podmínka if (a == b) { Serial.println("Obě čísla jsou stejná"); }
if-else | // Úplná podmínka if (a == b) { Serial.println("Obě čísla jsou stejná"); } else { Serial.println("Čísla se navzájem liší."); }
for | // Cyklus se známým počtem opakovaní for (int i = 0; i < 10; i++) { Serial.println(i); }
while | // Cyklus s neznámym počtem opakovaní int i = 0; while (i < 10) { Serial.println(i); i++; }
switch | // Přepínač podle hodnoty proměnné switch (klavesa) { case 1: Serial.println(„Klávesa jedna."); break; case 2: Serial.println(„Klávesa dvě."); break; case 8: Serial.println(„Klávesa tři."); break; default: Serial.println("Neplatné číslo."); }
break | V těle cyklu for a while umožňuje přeskočit zbytek cyklu a celý cyklus ukončit. Program pak pokračuje dalšími příkazy za ukončeným cyklem.
continue | V těle cyklu umožňuje přeskočit zbytek těla cyklu a pokračovat od začátku cyklu
Struktura Arduino programu