## Slide 1: PRA Seznámení s Arduinem

## Slide 2: Co nás čeká v této části PRA?
Platforma Arduino
Programování mikrokontroleru
Senzory, čidla
Motory
Displeje

## Slide 3: Co je to mikrokontroler?
Notes: Programovatelná součástka – „malý počítač“
Na rozdíl od mikroprocesoru obsahuje i paměti a další periferie (Timery, UART, ADC), vyžaduje minimum externích součástek
Cena
Jednoúčelovost, spolehlivost
Příklady použití

## Slide 4: Arduino deska mikrokontroler + podpůrné obvody
Notes: Typical development board include:
  power circuit
  programming interface
  basic input; usually buttons and LEDs
  I/O pins
Různé desky mají různé mikrokontrolery, UNO a NANO Atmega 328
The ATmega328 has Flash memory of 32 KB (with 0.5 KB used for the bootloader). It also has 2 KB of SRAM and 1 KB of EEPROM

## Slide 5: ARDUINO = HW + IDE+ knihovny
Notes: HW – desky
IDE – vývojové prostředí
Komunita, návody, knihovny, fora,…
Knihovny – teplotní čidla, klávesnice joysticky, CD karta, RFID, hudba midi, motory, displej, bluetooth,
Vše open source, Arduino je ochranná znímka, ale můlžete si udělat a prodávat vlastní desku

## Slide 6: Příklady projektů

## Slide 7: Jak ho použít?

## Slide 8: Příklad použití
Chcete spínat ventilátor pokud teplota v pokoji překročí 25°C. Zároveň chcete zobrazovat aktuální teplotu.
Jaký HW je třeba?
Jaká bude vypadat program?

## Slide 9: Příklad použití

## Slide 10: Hodnocení předmětu
Tvorba programu na známky (cca 3x)
Dobrovolné známky za aktivitu na hodině
Samostatný projekt (známka za program a za dokumentaci)

## Slide 11: Arduino IDE – Blink
Notes: Ukázka:
Spuštění IDE
Připojení desky, typ desky, port
Example – blink
Kompilace, Upload
Sami vyzkoušet
Změnit frenkvenci blikání
Vysvětlit kód
Funkce setup() a loop()
Závorky
pinMode() , digitalWrite(), argumenty funkce – dokumentace na webu
komentáře
Syntaktické chyby

## Slide 12: Nepájivé pole (breadboard) LED + sériový odpor
Notes: Výhody, nevýhody breadboardu

## Slide 13: LEDka + sériový odpor
Datasheet LEDky
Notes: LEDka + odpor!!! https://www.youtube.com/watch?v=m7jXRYHb9R8

## Slide 14: Úkol 1
Obdoba Blink ale s LEDkou na nepájivém poli (nezapomeňte na rezistor!

## Slide 15: Úkol 2
Vytvořte semafor pomocí Arduina a 3 LED
Notes: Vyberte si piny – mohou být digital i analog
Použijte proměnné pro názvy pinů

## Slide 16: Úkol 3
Připojte tlačítko a LED – LED se rozsvítí po stisknutí tlačítka.
Notes: pinMode(INPUT_PULLUP)
Digital Read

## Slide 17: Úkol 4
Přidejte k semaforu tlačítko pro chodce (stále zelená, po stiknutí tlačítka se provede jeden cyklus semaforu
Notes: If - else
Prázdná smyčka (čekání na něco)